COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2021

PROCESSO Nº 1068/2021

TIPO: Menor Valor Global

Objeto: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO QUILOMETRO TIPO FURGÃO, conforme termo de referência e condições estabelecidas em edital.

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, no uso de suas atribuições legais, COMUNICA a todos os interessados, que fica RETIFICADO os seguintes descritivos constantes no Termo de Referência, anexo do Pregão Presencial n° 017/2021:

“ANEXO II – TERMO DE REFERÊNCIA

Aquisição de (01) um veículo zero quilômetro com as seguintes característica mínimas: tipo furgão, teto alto, cor solida (Branca), ano/modelo 2021/2021, ar condicionado, porta lateral corrediça e porta traseira com abertura em duas folhas, direção elétrica ou hidráulica, air bag do motorista e passageiro, motor movido a diesel e potência de no mínimo 125 CV, 04 cilindros, câmbio de 06 marchas, freio a disco nas quatro rodas com ABS, tração traseira, tanque de combustível de no mínimo 65 litros, faróis de neblina.

Medidas externas: comprimento de no mínimo 5.450mm, largura de no mínimo 1.900mm, distância entre eixos de no mínimo 3.000mm, altura do veículo sem carga com ar condicionado de no mínimo 2.300mm, Rádio AM/FM-MP3-USB, trio elétrico (vidro, trava e retrovisor), e todos os equipamentos obrigatórios completos conforme legislação nacional de trânsito (extintor, triangulo, chave de roda, macaco, pneu estepe), Revestimento interno em material lavável na cor branca em moldes de ABS com isolação termo acústica e resistente aos processos de limpeza e desinfecção comuns a superfícies hospitalares,

Revestimento do piso em material antiderrapante e de alta resistência aos processos químicos de limpeza e higienização comuns a superfícies hospitalares, Fornecimento e instalação de divisória original com passagem para cabine, Fornecimento e instalação de pega mão em alumínio de uma polegada de diâmetro com três pontos de fixação no teto, Fornecimento e instalação de uma janela na porta corrediça com jateamento e adesivagem, Fornecimento e instalação dos vidros traseiros com jateamento nos vidros e adesivagem, Fornecimento e instalação de seis lanternas sequenciais de sinalização nas laterais externas do veículo. (Sendo 02 luminárias intermitentes branca e 04 vermelhas (Âmbar),

Fornecimento e instalação um exaustor com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna, Fornecimento e instalação de uma maca retrátil, Fornecimento e instalação de um banco baú com assento e encosto para três acompanhantes em espuma rígida, com três cintos de segurança retráteis, Fornecimento e instalação de um armário em dois módulos na lateral esquerda do veículo, com portas deslizantes em acrílico, balcão com três gavetas porta objetos, compartimento para dois cilindros e uma prancha de coluna, Fornecimento e instalação de armário superior com acabamento em fórmica texturizada tipo porta pacotes. (Somente para versão teto alto), Fornecimento e instalação de um cilindro de oxigênio 16 litros, Fornecimento e instalação de uma lixeira plástica embutida na lateral do banco baú, Fornecimento e instalação de um aspirador com frasco, Fornecimento e instalação de um umidificador, Fornecimento e instalação de um suporte de sangue e soro móvel, Fornecimento e instalação de um painel para a parte elétrica com 02 pontos de 12v e três de 110v instalado no armário lateral esquerda, Fornecimento e instalação uma bateria auxiliar 95 amp, Fornecimento e

instalação de um INVERSOR DE 1000W, Fornecimento e instalação de um sinalizador acústico visual do tipo barra de 110 w de quatro tons, Fornecimento e instalação dos adesivos para AMBULÂNCIA PADRÃO, Fornecimento e instalação de uma luz de embarque traseiro, Fornecimento e instalação da parte elétrica com cabos superdimensionados e antichamas que não emanam gases e disjuntores individuais para cada instalação elétrica, Cadastro no sistema Renavam.(documento necessário para documentação do veículo), Fornecimento e instalação de luz intermitente na porta traseira (par).NA COR VERMELHA, Fornecimento e instalação do Banco giratório para enfermeiro instalado na cabeceira da maca com cintos de segurança, Fornecimento e instalação de uma prancha longa de madeira, Fornecimento e instalação de um Régua tripla, fluxômetro, válvula com manômetro e umidificador de oxigênio com chicote e máscara, Fornecimento e instalação do reforço do para choque traseiro em INOX, Fornecimento e instalação do ventilador de teto, Fornecimento e instalação de 4 luminárias em led, Fornecimento ei nstalação do piso com acabamento em inox, Fornecimento do cadastro do RENAVAM, Suporte de bomba de infusão, Fornecimento e instalação de ar condicionado traseiro.

OBS: COR DOS MÓVEIS NA COR AZUL.”

Considerando que tais alterações ensejam em modificação na proposta comercial, nos termos do art. 21 §4º da Lei Federal nº. 8.666/93, fica alterada a data de abertura do certame para as 09:00 horas do dia 09 (nove) de abril de 2021. INFORMAÇÕES: Setor de Licitações da Prefeitura - Praça Chafia Chaib Baracat, Nº 351 – Vila Esperança, Santo Antônio de Posse – SP. Telefone: (19) 3896-9000 - Site: www.pmsaposse.sp.gov.br - E-mail: licitacao@pmsaposse.sp.gov.br.

Santo Antônio de Posse, 12 de março de 2021.

Joseani D. Bassani Torres

Pregoeira